### Основные технические характеристики двигателей при частоте 50 Гц

| Тип двигателя | Мощность, кВт, ПВ 40 % | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Номинал. ток, А, при U=380 В | Ток ротора, А | Напряжение между кольцами, В | Кратность макс., момента. Ммакс./Мн о.е. | Коэф., полезного действия, % | Коэф., мощности, о.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МТН 011-6 | 1,4 | 890 | 59 | 5,0 | 8,6 | 116 | 2,6 | 65,0 | 0,66 |
| МТН 012-6 | 2,2 | 890 | 64 | 7,2 | 11,1 | 141 | 2,5 | 68,0 | 0,68 |
| МТН 111-6 | 3,5 | 900 | 90,6 | 9,7 | 14,3 | 171 | 2,3 | 75,0 | 0,73 |
| МТН 112-6 | 5,0 | 930 | 100,6 | 13,7 | 15,7 | 213 | 2,7 | 79,0 | 0,70 |
| МТН211А-6, 4МТН 132LA6 | 5,5 | 930 | 115,3 105,5 | 15,0 | 15,7 | 213 | 2,6 | 79,0 | 0,70 |
| МТН212В-6, 4МТН 132LB6 | 7,5 | 935 | 125,6 110,8 | 20,0 | 19,3 | 255 | 2,8 | 80,0 | 0,70 |
| МТН 311-6 | 11 | 945 | 220 | 29,3 | 43 | 170 | 3,0 | 80,0 | 0,71 |
| МТН 311-8 | 7,5 | 700 | 220 | 23,0 | 21 | 240 | 3,0 | 76,0 | 0,65 |
| МТН 312-6 | 15 | 950 | 240 | 37,5 | 48 | 206 | 3,0 | 82,0 | 0,74 |
| МТН 312-8 | 11 | 705 | 240 | 32,7 | 46 | 163 | 3,0 | 78,5 | 0,65 |
| 4MT200LA6, МТН 411-6 | 22 | 960 | 270 | 51 | 59 | 246 | 2,8 | 86,0 | 0,76 |
| 4MT200LB6, МТН 412-6 | 30 | 960 | 300 | 66 | 72 | 273 | 2,8 | 87,0 | 0,79 |
| 4MT200LA8, МТН 411-8 | 15 | 715 | 275 | 40 | 48 | 195 | 2,9 | 83,0 | 0,68 |
| 4MTM200LB8, МТН 412-8 | 22 | 715 | 305 | 58 | 58 | 248 | 3,0 | 83,0 | 0,70 |
| 4МТМ225М6, МТН 511-6 | 37 | 955 | 390 | 80 | 80 | 295 | 3,0 | 87,0 | 0,81 |
| 4MTM225L6, МТН 512-6 | 55 | 955 | 490 | 117 | 122 | 285 | 2,9 | 88,0 | 0,81 |
| 4МТМ225М8, МТН 511-8 | 30 | 715 | 390 | 74 | 70 | 275 | 2,9 | 85,0 | 0,72 |
| 4MTM225L8, МТН 512-8 | 37 | 725 | 470 | 88 | 76 | 305 | 2,9 | 86,0 | 0,74 |
| 4MTM280S6, МТН 611-6 | 75 | 955 | 740 | 149 | 180 | 266 | 3,2 | 89,0 | 0,86 |
| I4MTM280L6, МТН 612-6 | 110 | 970 | 970 | 216 | 168 | 420 | 3,5 | 91,0 | 0,85 |
| 4MTM280S8 | 55 | 720 | 715 | 120 | 176 | 194 | 2,9 | 89,0 | 0,78 |
| 4МТМ280М8 | 75 | 720 | 825 | 152 | 179 | 258 | 3,0 | 91,0 | 0,82 |
| 4MTM280L8 | 90 | 725 | 975 | 187 | 168 | 335 | 3,2 | 91,0 | 0,8 |
| 4MTM280S10, МТН611-10 | 45 | 570 | 715 | 109 | 167 | 177 | 3,0 | 86,0 | 0,73 |
| 4МТМ280М10, МТН 612-10 | 60 | 575 | 825 | 140 | 162 | 235 | 3,2 | 88,0 | 0,74 |
| 4MTM280L10, МТН 613-10 | 75 | 575 | 975 | 175 | 150 | 308 | 3,0 | 89,0 | 0,73 |

### Конструктивное исполнение IM1001, IM1002

| Тип двигателя | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  | d30 | l30 | l33 | h31 | b1 | b10 | d1 | d10 | l1 | l10 | l31 | h | h5 | b11 |
| МTН011 | 246 | 559 | 619 | 275 | 8 | 180 | 28 | 12 | 60 | 150 | 132 | 112 | 31 | 230 |
| МTН012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 | 127 |  |  |  |
| МТН111 | 288 | 632 | 715 | 318 | 10 | 220 | 35 | 15 | 80 |  | 140 | 132 | 38 | 2У0 |
| МТН112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 | 135 |  |  |  |
| 4MTH132L | 288 | 715 | 830 | 318 | 12 | 216 | 42 | 12 | 110 | 203 | 89 | 132 | 45 | 270 |
| МТН211 | 288 | 715 | 830 | 346 | 12 | 245 | 40 | 15 | 110 | 243 | 150 | 160 | 43 | 320 |

### Конструктивное исполнение IM2001, IM2002, IM2003, IM2004

##### Габаритные размеры

| Тип двигателя | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- |
|  | d24 | l30 | l33 | h31 |
| МТН011 | 280 | 570 | 632 | 275 |
| МТН012 | 280 | 570 | 632 | 275 |
| МТН111 | 330 | 645 | 728 | 318 |
| МТН112 | 330 | 645 | 728 | 318 |
| 4MTH132L | 350 | 715 | 830 | 318 |
| МТН211 | 330 | 730 | 843 | 346 |
| МТН311 | 350 | 795 | 915 | 480 |
| МТН312 | 350 | 860 | 980 | 480 |
| МТН411 | 400 | 917 | 1062 | 525 |
| МТН412 | 400 | 917 | 1062 | 525 |
| МТН511 | 450 | 961 | 1106 | 570 |
| МТН512 | 450 | 1071 | 1216 | 570 |

##### Установочно-присоединительные размеры

| Тип двигателя | Установочные и присоединительные размеры, мм |
| --- | --- |
|  | b1 | b10 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | l1 | l3 | l10 | l20 | l28 | l31 | l39 | h | h5 | h8 | b11 | d5 |
| МТН011 | 8 | 180 | 28 | 12 | 255 | 14 | 215 | 60 |  | 150 | 4 | 145,5 | - | 0 | 112 | 31 |  | 230 | - |
| МТН012 | 8 | 180 | 28 | 12 | 255 | 14 | 215 | 60 | - | 190 | 4 | 140,5 | - | 0 | 112 | 31 | - | 230 | - |
| МТН111 | 10 | 220 | 35 | 15 | 300 | 18 | 250 | 80 | - | 190 | 5 | 154 | - | 0 | 132 | 38 | - | 290 | - |
| МТН112 | 10 | 220 | 35 | 15 | 300 | 18 | 250 | 80 | - | 235 | 5 | 149 | - | 0 | 132 | 38 | - | 290 | - |
| 4MTH132L | 12 | 216 | 42 | 12 | 300 | 19 | 250 | 110 | - | 203 | 5 | 89 | - | 0 | 132 | 45 | - | 270 | - |
| МТН211 | 12 | 245 | 40 | 15 | 300 | 18 | 250 | 110 | - | 243 | 5 | 150 | - | 0 | 160 | 43 | - | 320 | - |
| МТН311 | 14 | 280 | 50 | 24 | 300 | 18 | 250 | 110 | - | 260 | 5 | 270 | 155 | 0 | 180 | 53,5 | - | 350 | - |
| МТН312 | 14 | 280 | 50 | 24 | 300 | 18 | 250 | 110 | - | 320 | 5 | 260 | 170 | 0 | 180 | 53,5 | - | 350 | - |
| МТН411 | 16 | 330 | 65 | 28 | 350 | 18 | 300 | 140 | 105 | 335 | 5 | 195 | 175 | 0 | 225 | - | 33,9 | 440 | М42хЗ |
| МТН412 | 16 | 330 | 65 | 28 | 350 | 18 | 300 | 140 | 105 | 420 | 5 | 195 | 165 | 0 | 225 | - | 33,9 | 440 | М42хЗ |
| МТН511 | 18 | 380 | 70 | 35 | 400 | 18 | 350 | 140 | 105 | 310 | 5 | 264 | 251 | 0 | 250 | - | 36,4 | 500 | М48хЗ |
| МТН512 | 18 | 380 | 70 | 35 | 400 | 18 | 350 | 140 | 105 | 390 | 5 | 274 | 271 | 0 | 250 | - | 36,4 | 500 | М48хЗ |

### Конструктивное исполнение IM1001, IM1002, IM1003, IM1004

| Тип двигателя | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  | d30 | l30 | l33 | h31 | b1 | b10 | d1 | d10 | l1 | l3 | l10 | l31 | l31* | h | h5 | h8 | b11 | d5 |
| МТН311 | 422 | 765 | 885 | 480 | 14 | 280 | 50 | 24 | 110 | - | 260 | 155 | - | 180 | 53,5 |  | 350 | - |
| МТН312 | 422 | 830 | 950 | 480 | 14 | 280 | 50 | 24 | 110 | - | 320 | 170 | - | 180 | 53,5 | - | 350 | - |
| 4MTM200L | 422 | 907 | 1053 | 500 | 16 | 318 | 65 | 19 | 140 | 105 | 305 | 133 | - | 200 | - | 33,9 | 400 | M42x3 |
| 4МТМ225М | 465 | 960 | 1110 | 545 | 18 | 356 | 70 | 19 | 140 | 105 | 311 | 149 | - | 225 | - | 36,4 | 435 | M48x3 |
| 4MTM225L | 465 | 1070 | 1220 | 545 | 18 | 356 | 70 | 19 | 140 | 105 | 356 | 149 | - | 225 | - | 36,4 | 435 | M48x3 |
| 4MTM280S | 605 | 1090 | 1265 | 740 | 22 | 457 | 90 | 24 | 170 | 130 | 368 | 190 | - | 280 | - | 46,8 | 540 | M64x4 |
| 4МТМ280М | 605 | 1170 | 1345 | 740 | 22 | 457 | 90 | 24 | 170 | 130 | 419 | 190 | - | 280 | - | 46,8 | 540 | M64x4 |
| 4MTM280L | 605 | 1260 | 1439 | 740 | 22 | 457 | 90 | 24 | 170 | 130 | 457 | 190 | - | 280 | - | 46,8 | 540 | M64x4 |
| МТН411 | 442 | 907 | 1053 | 525 | 16 | 330 | 65 | 28 | 140 | 105 | 335 | 175 | - | 225 | - | 33,9 | 440 | M42x3 |
| МТН412 | 442 | 907 | 1053 | 525 | 16 | 330 | 65 | 28 | 140 | 105 | 420 | 165 | - | 225 | - | 33,9 | 440 | M42x3 |
| МТН511 | 465 | 960 | 1110 | 570 | 18 | 380 | 70 | 35 | 140 | 105 | 310 | 251 | - | 250 | - | 36,4 | 500 | M48x3 |
| МТН512 | 465 | 1070 | 1220 | 570 | 18 | 380 | 70 | 35 | 140 | 105 | 390 | 271 | - | 250 | - | 36,4 | 500 | M48x3 |
| МТН611 | 605 | 1090 | 1265 | 775 | 22 | 520 | 90 | 42 | 170 | 130 | 345 | - | 256 | 315 | - | 46,8 | 650 | M64x4 |
| МТН612 | 605 | 1170 | 1345 | 775 | 22 | 520 | 90 | 42 | 170 | 130 | 445 | - | 256 | 315 | - | 46,8 | 650 | M64x4 |
| МТН613 | 605 | 1260 | 1439 | 775 | 22 | 520 | 90 | 42 | 170 | 130 | 540 | - | 256 | 315 | - | 46,8 | 650 | M64x4 |