### Габаритные и установочно-присоединительные размеры, мм

#### Конструктивное исполнение IM1001, IM1002. Размеры в мм.

| Тип двига- теля | Габаритные размеры, не более | Установочные размеры | Справочные размеры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | b31 | d30 | L30 | L33 | h30 | b1 | b10 | d1 d2 | d10 | L1 L2 | L10 | L31 | h | h1 | h5 | b11 | d34 | L11 | L12 | L34 | h10 | h34 |
| АРМ42, АРМ43 | 170 | 270 | 475 | 556 | 240 | 10 | 210 | 32 | 15 | 80 | 150 | 100,0 | 125 | 8 | 35,0 | 260 | G1-A | 200 | 52 | 270 | 22 | 45 |
| АРМ52, АРМ53 | 205 | 360 | 600 | 714 | 317 | 12 | 285 | 40 | 19 | 110 | 200 | 117,0 | 170 | 8 | 43,0 | 340 | G1-A | 260 | 62 | 340 | 30 | 90 |
| АРМ63, АРМ64 | 270 | 450 | 630 | 766 | 395 | 14 | 350 | 50 | 19 | 110 | 270 | 138,0 | 200 | 9 | 53,5 | 425 | G1¼-A | 375 | 105 | 365 | 35 | 105 |
| АРМ73, АРМ74 | 290 | 510 | 760 | 922 | 470 | 18 | 400 | 60 | 24 | 140 | 340 | 151,0 | 250 | 11 | 64,0 | 485 | G1¼-A | 465 | 125 | 435 | 40 | 155 |
| АР83, АР84 | 335 | 590 | 955 | 1137 | 535 | 20 | 490 | 75 | 32 | 140 | 480 | 188,5 | 280 | 12 | 79,5 | 585 | G1¼-A | 626 | 140 | 605 | 50 | 175 |

Конструктивное исполнение IM3001. Размеры в мм.

| Тип двигателя | Габаритные размеры, не более | Установочные размеры | Справочные размеры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | b31 | d30 | L30 | b1 | d1 | d20 | d22 | d24 | d25 | L1 | L20 | h1 | h5 | n | d34 | L21 | L34 | L*39 | h35 |
| АРМ42, АРМ43 | 160 | 270 | 475 | 10 | 32 | 185 | 15 | 220 | 150 | 80 | 4 | 8 | 35,0 | 4 | G1-A | 12 | 270 | -13 | 80 |
| АРМ52, АРМ53 | 190 | 360 | 600 | 12 | 40 | 255 | 19 | 305 | 215 | 110 | 4 | 8 | 43,0 | 4 | G1-A | 14 | 340 | -12 | 130 |
| АРМ63, АРМ64 | 235 | 450 | 630 | 14 | 50 | 350 | 19 | 400 | 300 | 110 | 5 | 9 | 53,5 | 8 | G1¼-A | 18 | 365 | +13 | 240 |
| АРМ73, АРМ74 | 255 | 510 | 760 | 18 | 60 | 400 | 19 | 450 | 350 | 140 | 5 | 11 | 64,0 | 8 | G1¼-A | 20 | 435 | +16 | 250 |

Размер L39 со знаком «+» — вал утопающий; «-» — вал выступающий.

#### Конструктивное исполнение со станиной без лап и с горизонтальным полым конусным валом. Размеры в мм.

| Тип двигателя | Габаритные размеры, не более | Установочные размеры | Справочные размеры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | b31 | d30 | L30 | b4 | d7 | L7 | L51 | h27 | h28 | h29 | d34 | L34 | h35 | r |
| АРМК 42, АРМК 43 | 160 | 270 | 545 | 14 | 50 | 29,5 | 62 | 18 | 90 | 28,3 | GI-A | 285 | 80 | 18 |
| АРМК 52, АРМК 53 | 190 | 360 | 645 | 16 | 70 | 29,0 | 75 | 24 | 118 | 39,1 | Gl-A | 356 | 130 | 20 |
| АРМК 63, АРМК 64 | 235 | 450 | 720 | 18 | 80 | 32,5 | 115 | 25 | 160 | 44,1 | G1¼-A | 380 | 240 | 28 |
| АРМК 73, АРМК 74 | 255 | 510 | 810 | 20 | 95 | 27,5 | 120 | 27 | 183 | 52,1 | G1¼-A | 455 | 250 | 30 |

Двигатели АРМ изготавливаются по ТУ16-88 ИАФК.525721.032ТУ.

### Основные технические характеристики.

### Двигатели трехфазные асинхронные серии АРМ напряжением 380 В, частотой 50 Гц

| Тип двигателя | Начальный пусковой момент, Мпуск, Н*м | Номинальная частота вращения об./мин. | Масса, кг | Номи- нальная мощность, кВт | Начальный пусковой ток, Iпуск, А | Динамическая постоянная при ПВ40%, кг*м2 /час | Jp***, кг*м2 | Коэф-т полезн. действия | Коэф-т мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АРМ42-4 | 20 | 1320 | 65 | 1,10 | 10,0 | 130 | 0,0128 0,015 | 72,0 | 0,81 |
| АРМ43-4 | 30 | 1350 | 70 | 1,50 | 16,0 | 150 | 0,0158 0,019 | 77,0 | 0,80 |
| АРМ42-6 | 24 | 870 | 65 | 0,90 | 8,0 | 260 | 0,0128 0,015 | 69,0 | 0,68 |
| АРМ43-6 | 34 | 900 | 70 | 1,20 | 12,0 | 310 | 0,0158 0,019 | 71,0 | 0,65 |
| АРМ42-8 | 28 | 650 | 65 | 0,71 | 8,0 | 390 | 0,0128 0,015 | 62,0 | 0,60 |
| АРМ43-8 | 34 | 635 | 70 | 0,90 | 8,0 | 480 | 0,0158 0,019 | 67,0 | 0,66 |
| АРМ42-10 | 24 | 530 | 65 | 0,50 | 6,0 | 520 | 0,0128 0,015 | 54,0 | 0,52 |
| АРМ43-10 | 34 | 530 | 70 | 0,63 | 7,0 | 650 | 0,0158 0,019 | 55,0 | 0,50 |
| АРМ42-12 | 22 | 440 | 65 | 0,30 | 5,0 | 640 | 0,0128 0,015 | 40,0 | 0,40 |
| АРМ43-12 | 31 | 450 | 70 | 0,40 | 6,9 | 800 | 0,0158 0,019 | 44,0 | 0,40 |
| АРМ52-4 | 67 | 1350 | 135 | 3,00 | 32,0 | 210 | 0,053 0,064 | 80,0 | 0,90 |
| АРМ52-6 | 55 | 900 | 135 | 2,00 | 20,0 | 520 | 0,053 0,064 | 77,0 | 0,78 |
| АРМ53-6 | 102 | 900 | 150 | 3,0 | 32,0 | 610 | 0,076 0,084 | 77,0 | 0,79 |
| АРМ52-8 | 58 | 645 | 135 | 1,6 | 15,0 | 850 | 0,053 0,064 | 71,0 | 0,70 |
| АРМ53-8 | 96 | 660 | 150 | 2,50 | 25,0 | 1000 | 0,076 0,084 | 75,0 | 0,69 |
| АРМ52-10 | 67 | 530 | 135 | 1,30 | 14,0 | 1200 | 0,053 0,064 | 68,0 | 0,56 |
| АРМ53-10 | 96 | 530 | 150 | 2,00 | 20,0 | 1440 | 0,076 0,084 | 70,0 | 0,54 |
| АРМ52-12 | 60 | 440 | 135 | 1,00 | 12,0 | 1510 | 0,053 0,064 | 62,0 | 0,46 |
| АРМ53-12 | 102 | 445 | 150 | 1,60 | 20,0 | 1780 | 0,076 0,084 | 64,0 | 0,44 |
| АРМ63-8 | 125 | 680 | 225 | 3,00 | 28,0 | 1330 | 0,35 0,38 | 78,0 | 0,78 |
| АРМ64-6 | 210 | 890 | 250 | 5,5 | 70,0 | 950 | 0,46 0,48 | 80,0 | 0,87 |
| АРМ64-8 | 180 | 680 | 250 | 3,60 | 40,0 | 1500 | 0,46 0,48 | 77,0 | 0,75 |
| АРМ63-10 | 134 | 545 | 225 | 2,50 | 26,0 | 2000 | 0,35 0,38 | 74,0 | 0,65 |
| АРМ64-10 | 180 | 550 | 250 | 3,00 | 37,0 | 2400 | 0,46 0,48 | 75,0 | 0,61 |
| АРМ63-12 | 128 | 450 | 225 | 1,90 | 23,0 | 2800 | 0,35 0,38 | 70,0 | 0,52 |
| АРМ64-12 | 180 | 460 | 250 | 2,40 | 34,0 | 3050 | 0,46 0,48 | 70,0 | 0,50 |
| АРМ63-16 | 125 | 340 | 225 | 1,40 | 20,0 | 4100 | 0,35 0,38 | 57,0 | 0,40 |
| АРМ64-16 | 190 | 340 | 250 | 1,70 | 27,0 | 4500 | 0,46 0,48 | 55,0 | 0,38 |
| АРМ64-24 | 90 | 210 | 250 | 0,8** | 19 | 6000 | 0,46 0,48 | 30,0 | 0,30 |
| АРМ73-10 | 285 | 545 | 355 | 5,00 | 56,0 | 3000 | 0,77 0,81 | 79,0 | 0,72 |
| АРМ74-10 | 425 | 535 | 395 | 6,70 | 70,0 | 3100 | 1,01 1,05 | 80,0 | 0,73 |
| АРМ73-12 | 270 | 450 | 355 | 4,20 | 48,0 | 4000 | 0,77 0,81 | 79,0 | 0,60 |
| АРМ74-12 | 450 | 455 | 395 | 5,30 | 67,0 | 4300 | 1,01 1,05 | 79,0 | 0,60 |
| АРМ73-16 | 268 | 340 | 355 | 3,00 | 39,0 | 6000 | 0,77 0,81 | 70,0 | 0,44 |
| АРМ74-16 | 425 | 340 | 395 | 4,00* | 58,0 | 6800 | 1,01 1,05 | 71,0 | 0,40 |
| АРМ74-30 | 220 | 180 | 405 | 1,00* | 21,0 | 14000 | 1,24 - | 40,0 | 0,34 |

### Двигатели трехфазные асинхронные серии АР напряжением 380 В, частотой 50 Гц

| Тип двигателя | Номинальная мощность, кВт | Начальный пусковой момент, Н*м | Номинальная частота вращения, об./мин. | Масса, кг | Jp, кг*м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АР83-10 | 8,0 | 380 | 550 | 650 | 1,925 |
| АР83-12 | 6,7 | 425 | 460 | 650 | 1,925 |
| АР83-16 | 5,0 | 425 | 335 | 650 | 1,925 |
| АР83-20 | 4,0 | 425 | 270 | 650 | 2,55 |
| АР84-10 | 10,0 | 550 | 550 | 725 | 2,55 |
| АР84-12 | 8,0 | 560 | 460 | 725 | 2,55 |
| АР84-16 | 6,3 | 560 | 340 | 725 | 2,55 |
| АР84-20 | 5,0 | 560 | 270 | 725 | 2,55 |

### Двигатели трехфазные асинхронные серии АР напряжением 220 В, частотой 20 Гц

| Тип двигателя | Номинальная мощность, кВт | Начальный пусковой момент, Н*м | Номинальная частота вращения, об./мин. | Масса, кг | Jp, кг*м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АР42-4 | 0,45 | 14 | 520 | 65 | 0,0128 0,015 |
| АР43-4 | 0,6 | 24 | 520 | 70 | 0,0158 0,019 |
| АР42-6 | 0,3 | 14 | 340 | 65 | 0,0128 0,015 |
| АР43-6 | 0,45 | 24 | 345 | 70 | 0,0158 0,019 |
| АР42-8 | 0,23 | 14 | 250 | 65 | 0,0128 0,015 |
| АР43-8 | 0,3 | 24 | 250 | 70 | 0,0158 0,019 |
| АР52-6 | 0,8 | 45 | 330 | 135 | 0,053 0,07 |
| АР53-6 | 1,25 | 70 | 330 | 150 | 0,08 0,09 |
| АР52-8 | 0,67 | 45 | 240 | 135 | 0,053 0,07 |
| АР53-8 | 0,9 | 70 | 240 | 150 | 0,08 0,09 |
| АР52-10 | 0,56 | 45 | 190 | 135 | 0,053 0,07 |
| АР53-10 | 0,75 | 70 | 190 | 150 | 0,08 0,09 |
| АР52-12 | 0,4 | 45 | 160 | 135 | 0,053 0,07 |
| АР53-12 | 0,6 | 70 | 160 | 150 | 0,08 0,09 |
| АР63-8 | 1,32 | 100 | 255 | 225 | 0,37 0,40 |
| АР64-8 | 1,9 | 140 | 255 | 250 | 0,50 0,53 |
| АР63-10 | 1,12 | 100 | 200 | 225 | 0,37 0,40 |
| АР64-10 | 1,4 | 140 | 200 | 250 | 0,50 0,53 |
| АР63-12 | 0,85 | 100 | 165 | 225 | 0,37 0,40 |
| АР64-12 | 1,25 | 140 | 165 | 250 | 0,50 0,53 |
| АР63-16 | 0,5 | 100 | 120 | 225 | 0,37 0,40 |
| АР64-16 | 0,71 | 130 | 120 | 250 | 0,50 0,53 |
| АР73-10 | 2,0 | 200 | 200 | 355 | 0,80 0,85 |
| АР74-10 | 2,8 | 280 | 200 | 395 | 1,05 1,1 |
| АР73-12 | 1,6 | 200 | 160 | 355 | 0,80 0,85 |
| АР74-12 | 2,36 | 280 | 160 | 395 | 1,05 1,10 |
| АР73-16 | 1,12 | 200 | 125 | 355 | 0,80 0,85 |
| АР74-16 | 1,6 | 280 | 125 | 395 | 1,05 1,10 |

Двигатели АР изготавливаются по ТУ 16-513.386-83.