Габаритные и установочно-присоединительные размеры

| Высота оси, мм | Мощность, кВт при частоте вращения | Размер вала, при частоте вращения | Установочно-соединительные размеры, мм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2р=2 | 2р=4 | 2р=6 | 2р=8 | 3000об/мин | 1500об/мин | L10 | L31 | B10 | D10 | D20 | D22хN | D25 |  |
|  | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | D1 х L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50А 50В | 0,09 0,12 | 0,06 0,09 | * * | * * | 9 х 20 | 63 | 32 | 80 | 5,8 | 100 | 7 х 4 | 80 |  |
| 56А 56В | 0,18 0,25 | 0,12 0,18 | * * | * * | 11 х 23 11 х 23 | 71 | 36 | 90 | 8,8 | 85 | 10 | 95 |  |
| 63А 63В | 0,37 0,55 | 0,25 0,37 | 0,18 0,25 | * * | 14 х 30 14 х 30 | 80 | 40 | 100 | 7 | 130 | 10 | 110 |  |
| 71А 71В | 0,75 1,1 | 0,55 0,75 | 0,37 0,55 | * 0,25 | 19 х 40 | 90 | 45 | 112 | 7 | 165 | 12 х 4 | 130 |  |
| 80А 80В | 1,5 2,2 | 1,1 1,5 | 0,75 1,1 | 0,37 0,55 | 22 х 50 | 100 | 50 | 125 | 10 | 165 | 12 х 4 | 130 |  |
| 90L | * 3,0 | * 2,2 | * 1,5 | 0,75 1,1 | 24 х 50 | 125 | 56 | 140 | 10 | 215 | 15 х 4 | 180 |  |
| 100S | 4,0 | 3,0 | * | * | 28 х 60 | 112 | 63 | 160 | 12 | 215 | 15 х 4 | 180 |  |
| 100L | 5,5 | 4,0 | 2,2 | 1,5 | 28 х 60 | 140 | 63 | 160 | 12 | 215 | 15 х 4 | 180 |  |
| 112М | 7,5 | 5,5 | 3,0 4,0 | 2,2 3,0 | 32 х 80 | 140 | 70 | 190 | 12 | 265 | 15 х 4 | 230 |  |
| 132S | * | 7,5 | 5,5 | 4,0 | 38 х 80 | 140 | 89 | 216 | 12 | 300 | 19 х 4 | 250 |  |
| 132М | 11 | 11 | 7,5 | 5,5 | 38 х 80 | 178 | 89 | 216 | 12 | 300 | 19 х 4 | 250 |  |
| 160S | 15 | 15 | 11 | 7,5 | 42 х 110 | 178 | 108 | 254 | 15 | 300 | 19 х 4 | 250 |  |
| 160M | 18,5 | 18,5 | 15 | 11 | 42 х 110 | 48 х 110 | 210 | 108 | 254 | 15 | 300 | 19 х 4 | 250 |  |
| 180S | 22 | 22 | * | * | 48 х 110 | 55 х 110 | 203 | 121 | 279 | 15 | 350 | 19 х 4 | 300 |  |
| 180M | 30 | 30 | 18,5 | 15 | 48 х 110 | 55 х 110 | 241 | 121 | 279 | 15 | 350 | 19 х 4 | 300 |  |
| 200M | 37 | 37 | 22 | 18,5 | 55 х 110 | 60 х 140 | 267 | 133 | 318 | 19 | 400 | 19 х 8 | 350 |  |
| 200L | 45 | 45 | 30 | 22 | 55 х 110 | 60 х 140 | 305 | 133 | 318 | 19 | 400 | 19 х 8 | 350 |  |
| 225M | 55 | 55 | 37 | 30 | 55 х 110 | 65 х 140 | 311 | 149 | 356 | 19 | 500 | 19 х 8 | 450 |  |
| 250S | 75 | 75 | 45 | 37 | 65 х 140 | 75 х 140 | 311 | 168 | 406 | 24 | 500 | 19 х 8 | 450 |  |
| 250M | 90 | 90 | 55 | 45 | 65 х 140 | 75 х 140 | 349 | 168 | 406 | 24 | 500 | 19 х 8 | 450 |  |
| 280S | 110 | 110 | 75 | 55 | 70 х 140 | 80 х 170 | 368 | 190 | 457 | 24 | 600 | 24 х 8 | 550 |  |
| 280M | 132 | 132 | 90 | 75 | 70 х 140 | 80 х 170 | 419 | 190 | 457 | 24 | 600 | 24 х 8 | 550 |  |
| 315S | 160 | 160 | 110 | 90 | 75 х 140 | 90 х 170 | 406 | 216 | 508 | 28 | 600 | 24 х 8 | 550 |  |
| 315M | 200 | 200 | 132 | 110 | 75 х 140 | 90 х 170 | 457 | 216 | 508 | 28 | 600 | 24 х 8 | 550 |  |
| 355S | 250 | 250 | 160 | 132 | 85 х 170 | 100 х 200 | 500 | 254 | 610 | 28 | 740 | 24 х 8 | 680 |  |
| 355M | 315 | 315 | 200 | 160 | 85 х 170 | 100 х 200 | 560 | 254 | 610 | 28 | 740 | 24 х 8 | 680 |  |